## Slide 1: マイコン&Arduino入門

## Slide 2: 本プロジェクトの対象 : アクチュエータ端末
システム全体の構成
IoTネットワーク環境
各種センサ
測定データ
サーバ
センサ情報提供
制御
本プロジェクトの対象
IoT機器専用
ネットワーク
インターネット
IoT GW
(ゲートウェイ)
サーバ
アクチュエータ
制御命令
フェッチ
(pull)
制御命令
(push)
メッセージ
配送
MQTT
プロトコル
アクチュエータ
アクチュエータ
制御指示

## Slide 3: 組み込みシステム用マイコン : プロの世界
開発用マイコン
  MCU(CPU+αのLSI)ベンダが販売
  様々な周辺回路が搭載済み
    HDMI, オーディオ, USB, イーサネット, WiFi, Bluetooth
  高価
    ハードウェア : 数万円/個
    ソフトウェア開発環境 : 数万～数十万
最終形(製品版)マイコン
  開発者が用意する
    左のマイコンから必要部分を抜き出したハードウェアを設計/制作
  ハードソフトの設計/制作などは 各分野のプロで分業
Discovery kit with STM32MP157D MPU
https://www.st.com/ja/evaluation-tools/stm32mp157d-dk1.html
大量生産すれば安くなる

## Slide 4: オープンソースハードウェア(Arduino等)
開発用と最終形が同じ基板
  最小限のものだけが含まれる
周辺回路 : 開発者が自分で選んだ回路を自分で接続(配線)
一定レベルの技術力があれば，一人で全て(ソフト・ハード)開発可能
  ただし，小型化やきれいな基板・箱への収納はできない
低価格
  ハードウェア : 数千円/個
  ソフトウェア開発環境 : 無料
Arduino Uno R4 minima
https://store-usa.arduino.cc/collections/boards-modules/products/uno-r4-minima

## Slide 5: Arduinoの代表的な機種
Nanoファミリ
  Nano 33 IoT
Classicファミリ
  Uno R4 Minima
MKRファミリ
  MKR WiFi 1010
Megaファミリ
  Giga WiFi

## Slide 6: Arduinoにおけるソフトウェア開発
Arduino IDE
USBケーブル
(シリアル通信兼プログラム書き込み)
Arduino本体
開発用PC
「インストール」ボタンで
コンパイルとインストール
注 : Arduinoではプログラムの
ことをスケッチと呼ぶ

## Slide 7: Arduinoに搭載されているMCU
近年発売されたものは大部分がARMコアのもの
MCUアーキテクチャ | コア | ベンダ | 代表的な機種
AVR | 独自 | Atmel | Uno R3, Mega2560
SAM D | ARM Cortex M0+ | Microchip | Nano, MKRファミリの大部分
RA4M1 | ARM Cortex M4 | ルネサス | Uno R4
STM32H7 | ARM Cortex M7とM4の デュアルコア | ST | Giga R1 WiFi
ESP32-S3 | XTensa LX7 | Espressif | Nano ESP32
今回使用する機種

## Slide 8: Arduino互換機(完全互換以外)
中身はほぼArduinoでピン配置などが違う物
  IDE : Arduino IDEへプラグインを追加
自社MCUをArduino風にした物
  IDE : ArduinoIDEを改造
ルネサス : GR-kurumi
Sparcfun : Arduino Pro mini

## Slide 9: 周辺回路接続 (1) : シールド
Arduinoへ積み重ねる
入手方法(1) : 購入
  Aruino イーサネットシールドrev2
入手方法(2) : 自分で設計・制作
  Arduino Protoシールド基板
MKRファミリ
+
イーサネットシールド
Classicファミリ
+
イーサネットシールド
キットになっていて
はんだ付けが必要な場合もある
+ 電子部品

## Slide 10: 周辺回路接続 (2) : Grove System
Classicファミリ互換機
+
Groveシールド
1つのコネクタ
= Aruduinoの信号端子✕2
+ 電源/アース端子
中国のSeeed Studio社が販売するArduino用シールド
  配線が簡単になるよう，周辺回路接続に必要な端子が1つのコネクタにまとめられており，ケーブル一本で配線が完了
Groveコネクタ
Arduino公式もマネをした(MKRファミリ用のみ)
Arduino MKR Connector Carrier
ここにMKRファミリの
本体を挿入

## Slide 11: 周辺回路接続 (3) : Grove System
接続方法
  周辺回路の端子とArduino用のGroveシールドのコネクタを専用ケーブルで接続
Seeed Studio社が
販売する各種周辺回路
専用ケーブル
Groveシールド(Classicファミリ用)

## Slide 12: 周辺回路接続 (4) : Grove変換ケーブル
Groveに対応していない周辺回路モジュールをGroveシールドに接続する場合に利用 (今回は利用せず)
注意事項 : 接続がゆるいため，外れやすい

## Slide 13: Groveコネクタの注意事項
I2C周辺回路
SCL
SDA,VDD
GND
デジタル周辺回路
D1
D2,VDD
GND
コネクタ「D1」端子
デジタル周辺回路
A1
A2,VDD
GND
コネクタ「A1」端子
デジタル端子
アナログ端子
I2C端子
Classicファミリ用
MCUの2端子が1つの
Groveコネクタに接続

## Slide 14: 周辺回路とマイコンを接続するインターフェース
Arduinoや類似のマイコンで周辺回路を接続するインターフェイス
  デジタル
  アナログ
  I2C : Inter-Integrated Circuit (IIC→I2C)
  SPI : Serial Peripheral Interface

## Slide 15: 周辺回路とのインターフェース(1) : デジタル
読み取り
  周辺回路の出力電圧がしきい値を超えていれば1，それ以外は0とみなす
書き込み
  書き込む値に応じて周辺回路が接続されている端子の電圧を変更
    1 : しきい値以上 (通常はMCUの動作電圧)
    0 : しきい値以下 (通常は0V)
MCUの端子
回路の端子
出力電圧 : V
出力電圧 : V

## Slide 16: 周辺回路とのインターフェース(2) : アナログ入力
読み取り
  周辺回路の出力電圧がマイコンの動作電圧(VDD)に対して，どの程度であったかをアナログ/デジタル変換回路(ADC)が判断して出力
    ArduinoはADCが10bit回路であるため，0から1023までの値として読み取れる
MCUの端子
回路の端子
出力電圧 : V
アナログ/デジタル
変換回路
デジタルデータ

## Slide 17: 周辺回路とのインターフェース(2) : アナログ出力
パルス波形で見かけ上の平均電圧を制御
  Pulse Width Modulation（パルス幅変調）: PWMと呼ばれる
電圧
平均電圧
MCUの端子
回路の端子
出力電圧 : V
周期，間隔を制御することで平均電圧を調整

## Slide 18: 周辺回路とのインターフェース(3) : I2C
接続
  4線式バス型インターフェース
動作
  MCUから各周辺回路固有のアドレスを使って呼び出した上で，通信実施
  周辺回路からMCUを呼び出すことはできない
MCU
電源 : VDD
アース : GND
クロック信号線 : SCL
データ信号線 : SDA
周辺回路1
(アドレス 0xab)
周辺回路2
(アドレス 0xcd)
マスター
スレーブ
スレーブ
便利だが，通信速度は低め

## Slide 19: 周辺回路とのインターフェース(4) : SPI
接続
  4+1線式バス型インターフェース
動作
  MCUが呼び出したい相手に接続された「チップセレクト端子」の電圧を変化させることで呼び出し
  周辺回路からMCUを呼び出すことはできない
電源 : VDD
アース : GND
マスター出力,スレーブ入力 : MOSI
スレーブ
スレーブ
周辺回路1
周辺回路2
マスター入力,スレーブ出力 : MISO
MCU
マスター
チップセレクト
SD, イーサネット等は
このI/Fを利用
端子の名前(呼び方)はいくつかの流派がある
Seeed StudioのGroveは未サポート

## Slide 20: アクチュエータ端末として動作するArduino
機種に対する制約
  メインメモリ(SRAM)やプログラムサイズの大きさから，比較的高性能な機種が必要
Arduino公式の機種で動作確認できているもの
  MKRファミリ
    Zero, WiFi1010
  Nanoファミリ
    Nano 33 IoT, Nano ESP32
  Classicファミリ
    Uno R4系列 (minima, WiFi)
  Megaファミリ
    Giga R1 WiFi
赤字の機種が今回使用するもの

## Slide 21: その他の注意事項
使用機種が少ない理由
  特定のMCUでしか動作しないアクチュエータ
  動作電圧が5V限定のアクチュエータ
  Giga R1でしか動作しないアクチュエータ
    グラフィックディスプレイ(Giga R1専用)
Giga R1 WiFi : 取り扱い注意
  GigaのWiFiチップは内蔵アンテナが無いため，外部アンテナ必須
    アンテナが丈夫ではない